| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-8-12 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 8 - 1,1 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-8-12  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 8 - 1,1 - Г/Лж/М)

- Паропроизводительность, т/ч			                          8

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		5,20

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,0  (10)

- Температура пара раб, (С,  не более				184

- Температура питательной воды, (С,  не менее				104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто (без экономайзера), %

природный газ / дизельное топливо					90,1 / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10     Аэродинамическое сопротивление, Па(мбар)			1931 (19,3)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					576,4 / 483,4

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	6022,8 / 6198,0

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				6698,2 (6670,5)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	152,2

- радиационная	23,1

- конвективная	129,1

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3	15,7

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт//м3	1170

18 Расчётное количество пусков

- из холодного состояния	200

- из горячего состояния	15000

19     Габаритные размеры, мм

- длина							6325

- ширина							3150

- высота							3200

20  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			4595

- диаметр топки в свету, D				Ø1072

21  Проходное сечение дымового патрубка, мм			450 x 450

22  Масса котла (без горелки), т					16,30

23   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15