Котлы ЗиОСаб-1000, 750 (горелка модулируемая, прогрессивная)

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основная комплектация |
| 1.1* | Термостат двойной (ограничение от 70 до 140оС) тип L6191C2021U HONEYWELL | 1 |
| 1.2 | Датчик-реле давления (разряжения) воздуха (прессостат) | 1 |
| 1.3 | Манометр D=160, Рmax=1,0 МПа, тип ДМ02-160-1кл.1,5 | 2 |
| 1.4 | Термометр биметаллический D=100, дл. штока 64 мм Тmax=120оС, Рmax=0,6 МПа (по воде) | 2 |
| 1.5 | Предохранительный клапан, КПП-50 | 2 |
| 1.6 | Блок управления котлом (БУК) | 1 |
| 1.6.1 | Датчик давления ПД100-ДИ0,6М-0,5.И.11, класс точности 0,5, титан | 1 |
| 1.6.2 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 1.6.3 | Датчик температуры ДТС035-50М.В3.120 | 1 |
| 1.6.4 | Бобышка КП-00022 | 1 |
| 2.1 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3 +0,3), кл. 1,5 | 1 |
| 2.2 | Биметаллический термометр БТ-52.212 (0…200 оС). G1/2.200, 1,5 с защитной гильзой G1/2 (по отходящим газам) | 1 |
| 2.3 | Бобышка под БТ-52.212 | 1 |
| 2.4* | Реле давления ВСР 3L диапазон настройки 0 – 6 бар с блокировкой при падении давления | 1 |
| 2.5 | Трёхходовой кран G1/2 , резьба вн-нар | 3 |
| 2.6 | Демпферная трубка | 2 |
| 2.7 | Бобышка КП-00025 | 4 |
| 2.8 | Кран шаровой полнопроходной 2″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 1 |
| 2.9 | Кран шаровой полнопроходной 11/4″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 1 |
| 2.10 | Дисковый поворотный затвор с электроприводом 22.012 DN125PN16EPDM, эл. привод Rotork | 1 |
| 2.11 | Затвор поворотный Ду125 | 1 |
| 2.12 | Реле контроля расхода SW-1EPL 5" Z, R1" | 1 |
| 2.13 | Шибер Ду450 (дроссельная заслонка котла) | 1 |
| 2.14 | Коллектор входной измерительный Ду125 | 1 |

Примечание:

При работе котла с модулированной горелкой , в место поз.1,1;2.4 может поставляться блок безопасности котла с датчиками безопасности, которые последовательно включаются в цепь термостата безопасности управления горелки.

При работе котла по температурному графику 115/70 оС комплектация поз.2.4 обязательна

| 1.6 | Блок безопасности в сборе | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Пресcостат безопасности Рmin B01 A шкала 0,7-3бар | 1 |
| 1.6.2 | Пресcостат безопасности Рmax B01 C шкала 3-7бар | 1 |
| 1.6.3 | Термостат безопасности Tmax C03B2 шкала 40-120 градусов | 1 |
| 1.6.4 | Бобышка КП-00024 | 1 |

При работе котла на общую дымовую трубу установка дроссельной заслонки за котлом обязательна.

Котлы ЗиОСаб-1000, 750 (горелка 2-х ступенчатая)

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основная комплектация |
| 1.1* | Термостат двойной (ограничение от 70 до 140оС) тип L6191В2021U HONEYWELL | 1 |
| 1.2 | Термостат одинарный (ограничение от 70 до 140оС) тип L6188А2036 HONEYWELL | 1 |
| 1.3 | Датчик-реле давления (разряжения) воздуха (прессостат) | 1 |
| 1.4 | Манометр D=160, Рmax=1,0 МПа, тип ДМ02-160-1 | 2 |
| 1.5 | Термометр биметаллический D=100, дл. штока 64 мм Тmax=120оС, Рmax=0,6 МПа (по воде) | 2 |
| 1.6 | Предохранительный клапан, КПП-50 | 2 |
| 1.7 | Блок управления котлом (БУК) | 1 |
| 1.7.1 | Датчик давления ПД100-ДИ0,6М-0,5.И.11, класс точности 0,5, титан | 1 |
| 1.7.2 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 1.7.3 | Датчик температуры ДТС035-50М.В3.120 | 1 |
| 1.7.4 | Бобышка КП-00022 | 1 |
| 2.1 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3 +0,3), кл. 1,5 | 1 |
| 2.2 | Биметаллический термометр БТ-52.212 (0…200 оС). G1/2.200, 1,5 с защитной гильзой G1/2 (по отходящим газам) | 1 |
| 2.3 | Бобышка под БТ-52.212 | 1 |
| 2.4* | Реле давления ВСР 3L диапазон настройки 0 – 6 бар с блокировкой при падении давления | 1 |
| 2.5 | Трёхходовой кран G1/2 , резьба вн-нар | 3 |
| 2.6 | Демпферная трубка | 2 |
| 2.7 | Бобышка КП-00025 | 4 |
| 2.8 | Кран шаровой полнопроходной 2″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 1 |
| 2.9 | Кран шаровой полнопроходной 11/4″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 1 |
| 2.10 | Дисковый поворотный затвор с электроприводом 22.012 DN125PN16EPDM, эл. привод Rotork | 1 |
| 2.11 | Затвор поворотный Ду125 | 1 |
| 2.12 | Реле контроля расхода SW-1EPL 5" Z, R1" | 1 |
| 2.13 | Шибер Ду450 (дроссельная заслонка котла) | 1 |
|  | Дополнительная комплектация |  |
| 1. | Насос рециркуляционный Wilo-TOP-S50/10EM | 1 |
| 1.1 | Устройство отключения Wilo SK 622N | 1 |
| 2. | Кран шаровой стальной фланцевый Ду65 Ру16 КШТ 64.103.100 c ответными фланцами и крепежом | 2 |
| 3. | Обратный клапан межфланцевый Ду65 Ру16 VYC170-01-100 c ответными фланцами и крепежому | 1 |
| 4. | Термостат одинарный, шкала 30-90оС (управление рецирк. насосом) | 1 |
| 4.1 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 5. | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 2 |
| 5.1 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 2 |
| 5.2 | Манометр ТМ-610Р (0…0,6 МПа), 1,5 | 2 |

Примечание:

При работе котла с 2-х ступенчатой  горелкой , в место поз.1,1;2.4 может поставляться блок безопасности котла с датчиками безопасности, которые последовательно включаются в цепь термостата безопасности управления горелки.

При работе котла по температурному графику 115/70 оС комплектация поз.2.4 обязательна, подключается последовательно в цепь термостата безопасности горелки.

| 1.6 | Блок безопасности в сборе | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Пресcостат безопасности Рmin B01 A шкала 0,7-3бар | 1 |
| 1.6.2 | Пресcостат безопасности Рmax B01 C шкала 3-7бар | 1 |
| 1.6.3 | Термостат безопасности Tmax C03B2 шкала 40-120 градусов | 1 |
| 1.6.4 | Бобышка КП-00024 | 1 |

При работе котла на общую дымовую трубу установка дроссельной заслонки за котлом обязательна.