ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 0,5 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –0,5 – 1,0 Г/Лж/М)

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 0,5 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –0,5 – 1,0 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			0,5

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		90,0 / 89,3

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС			200 (220)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			375 (3,8)

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							17,2

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 45 °C), м3/час 	 					9,4

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					56,5 / 47,2

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	590,7 / 605,4

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				656,9 (651,5)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α =1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2	16,2

- радиационная	3,6

- конвективная	12,6

14 Водяная ёмкость,м3	1,1

15 Теплонапряжение топочного объёма, МВт/м3	0,806

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния	700

- из горячего состояния	1000000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							2155

- ширина							1380

- высота							1435

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			1431

- диаметр топки в свету, D				Ø550

19  Проходное сечение дымового патрубка, мм			306 x 206

20  Потери тепла в окружающую среду,q5%                                         0,4

21  Масса котла (без горелки), т					2,300

22  Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15