Котлы FR16-1,0-10-120, FR16-1,5-10-120,  FR16-2,0-10-120,

(горелка модулируемая, прогрессивная, плавно 2-х ступенчатая)

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основная комплектация |
| 1* | Термостат двойной (ограничение от 70 до 140оС) тип L6191В2021 HONEYWELL | 1 |
| 2* | Термостат одинарный (ограничение от 70 до 140оС) тип L6188А2036 HONEYWELL | 1* |
| 3 | Датчик-реле давления (разряжения) воздуха (прессостат) | 1 |
| 4 | Термометр биметаллический БТ-71.211 (0-160 оС) G1/2.64.1,5 с защитной гильзой G1/2 | 2 |
| 5* | Предохранительный клапан, ПРЕГРАН КПП-496-01 | 2 |
| 6 | Блок управления котлом (БУК) | 1 |
| 6.1 | Датчик давления ПД100-ДИ1,6М-0,5.И.11, класс точности 0,5, титан | 1 |
| 6.2 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 6.3 | Датчик температуры ДТС035-50М.В3.80 | 1 |
| 6.4 | Бобышка КП-00022 | 1 |
| 7 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3 +0,3), кл. 1,5 | 1 |
| 8 | Биметаллический термометр БТ-52.212 (0…200 ОС). G1/2.150, 1,5 с защитной гильзой G1/2 (по отходящим газам) | 1 |
| 8.1 | Бобышка под БТ-52.212 | 1 |
| 9 | Реле давления ВСР 3L диапазон настройки 0 – 6 бар с блокировкой при падении давления | 1 |
| 10 | Реле давления ВСР 5H c ручным сбросом на максимум, 2-16бар, дифференциал 1,2бар |  |
| 11 | Манометр ТМ-610Р (0…1,6 МПа), 1,5 | 2 |
| 12 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 4 |
| 13 | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 4 |
| 14 | Бобышка КП-00025 | 4 |
| 15 | Кран шаровой полнопроходной 1″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 2 |
| 16 | Кран шаровой полнопроходной 2″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 2 |
| 17 | Дисковый поворотный затвор с электроприводом 22.012 DN100PN16EPDM, эл. привод Rotork | 1 |
| 18 | Затвор поворотный Ду100 | 1 |
| 19 | Реле контроля расхода SW-1EPL 4" Z, R1" | 1 |
| 20 | Бобышка КП-00026 R1"NPT | 1 |
| 21* | Шибер Ду (дроссельная заслонка котла) | 1 |
| 22 | Термометр самопишущий ТГС-711М1 | 1 |

Примечание:

Поз.5 комплектуется индивидуально для каждого типоразмера котла

| 5/1,0 FR16-1,0-10-120 | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 DN25/40 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 5/1,5 FR16-1,5-10-120 | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 DN32/50 | 2 |
| 5/2,0 FR16-2,0-10-120 | Предохранительный клапан, тип ПРЕГРАН КПП 496-01 DN40/65 | 2 |

Поз.21 комплектуется индивидуально для каждого типоразмера котла

| 21/1,0 FR16-1,0-10-120 | Шибер Ду350 (дроссельная заслонка котла) | 1 |
| --- | --- | --- |
| 21/1,5 FR16-1,5-10-120 | Шибер Ду450 (дроссельная заслонка котла) | 1 |
| 21/2,0 FR16-2,0-10-120 | Шибер Ду450 (дроссельная заслонка котла) | 1 |

При работе котла на общую дымовую трубу установка дроссельной заслонки за котлом обязательна

Внимание !

Комплектация (количество) погружных термостатов поз. 2* зависит от типа

применяемой горелки.

|  | Дополнительная комплектация |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Насос рециркуляционный Wilo-TOP-S65/15DM PN6/10 | 1 |
| 1.1 | Устройство отключения Wilo SK 622N | 1 |
| 2. | Кран шаровой стальной фланцевый Ду80 Ру16 КШТ 64.103.100 c ответными фланцами и крепежом | 2 |
| 3. | Обратный клапан межфланцевый Ду80 Ру16 VYC170-01-100 c ответными фланцами и крепежом | 1 |
| 4. | Термостат одинарный, шкала 30-90оС (управление рецирк. насосом) | 1 |
| 4.1 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 5. | Демпферная трубка Тип 02, с/р | 2 |
| 5.1 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-вн | 2 |
| 5.2 | Манометр ТМ-610Р (0…0,6 МПа), 1,5 | 2 |