ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

Наименование изделия

Котёл ФР10-6-16-204  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –6 – 1,6 Г/Лж/М)

Наименование изделия

Котёл ФР10-6-16-204  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –6 – 1,6 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			6

- Температура воды на выходе, (С не более				150

3     Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,6 (16,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		92,2 / 92,3

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС			170 (215)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па				1100

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25 / 45 °C), м3/час						206,4 /  113,0

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 80 °C), м3/час						63,8

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					654,6 / 548,3

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	6839,4 / 7030,4

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				7606,4 (7566,3)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2 	168,5

- радиационная 						   27,1

- конвективная 		                                                                  141,4

14 Водяная ёмкость, м3						    14,0

15 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3                                      970

16 Расчётное число пусков

- из холодного состояния                                                               200

- из горячего состояния					15 000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							6280

- ширина							2790

- высота							2980

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			4630

- диаметр топки в свету, D				Ø1296

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			550 x 550

20  Масса котла (без горелки), т					19,5

21   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла 				            20 лет

Примечание: коэффициенты запаса  по напряжениям и долговечности

равны4и50соответственно.