ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

Наименование изделия

Котёл  ФР10-8-10-120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –8 – 1,0 Г/Лж/М)

Наименование изделия

Котёл  ФР10-8-10-120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –8 – 1,0 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			8

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		93,2 / 93,2

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		170 (215)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па				1150

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							275,2

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 45 °C), м3/час 	 					150,7

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					863,3 / 723,4

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	9020,6 / 9275,3

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				10032,2 (9982,4)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2	221,8

- радиационная	  32,2

- конвективная	189,6

14 Водяная ёмкость, м3                 	  18,7

15 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3 	970

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния	300

- из горячего состояния	1000000

17     Габаритные размеры, мм

- длина							6730

- ширина							3040

- высота							3235

18  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			4980

- диаметр топки в свету, D				Ø1462

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			650 x 650

20  Масса котла (без горелки), т					20

21  Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла				           20 лет